Linogram

### Korte omschrijving van de activiteit

Maak een vouwlat van 10 dunne ‘latjes’ die door splitpennen scharnierend aan elkaar vastzitten. Gebruik dat instrument om figuren te construeren zoals de ster van afbeelding 1. De vouwlat lijkt op een duimstok maar de latjes zijn dunner en de scharnierpunten bevinden zich op de uiteinden van de latjes. Bij het maken komt Techniek op heel basaal niveau om de hoek kijken.

Materiaal

10 dunne ‘latjes’ (tongspatel, roerhout, knutselhoutje, ijsstokje), 9 + 1 splitpennen, een liniaal met mm-verdeling en een handboortje of kleine boormachine. Tongspatels zijn bijzonder geschikt om zich te verbinden tot vouwlat. Ze zijn dun, hebben geschikte standaardafmetingen van 150 mm × 18 mm, zijn voorzien van afgeronde uiteinden en zijn in hout of kunststof verkrijgbaar. Het enige nadeel is dat ze soms splijten als er een gaatje geboord wordt met een handboortje. Roerhouten zijn stevig en makkelijk verkrijgbaar (Action, bouwmarkten) maar hebben niet zo’n mooi afgerond uiteinde en zijn wat dikker dan tongspatels.

Het maakwerk

In de uiteinden van de latjes wordt een gat geboord waar het splitgedeelte (de steel) van een splitpen net doorheen kan.

Het aftekenen van het gat kan met wiskundige precisie gebeuren. Zijn de uiteinden van de latjes rechthoekig dan kan dat met twee latjes op de manier zoals aangegeven in afbeelding 7. Zijn de uiteinden wel afgerond dan moet nagedacht worden over de ideale afstand van het gaatje tot de kopse kant en is enig pas- en meetwerk nodig.

Het gat boren gebeurt met een kleine boormachine of met een handboortje. Daarbij moet ervoor gezorgd worden dat de splitpennen ‘strak’ passen in de gaten.

De latjes worden aan elkaar bevestigd op de duimstokmanier.

Gebruik van de vouwlat

Gebruik als gesloten ketting

Ook de uiteinden zijn dan aan elkaar gekoppeld door middel van een splitpen.

Maak de volgende figuren. Ze hebben een omtrek van 10 latjes.

- ster, zandloper, driehoeken, vierhoeken.

- Symmetrische figuren.

- De figuur met de grootste oppervlakte.

Gebruik als open ketting

Beantwoord de volgende vragen voor de drie figuren van afbeelding 8. Neem daarna de proef op de som.

Waar bevinden zich de uiteinden? Zijn er staafjes die andere staafjes overlappen?

Beantwoord de volgende vraag voor de vier figuren van afbeelding 9. Neem daarna de proef op de som.

Kunnen de volgende 10-figuren met de vouwlijn gemaakt worden?

# Footnotes

### ‘Linogram, das flexibele Kreativspiel’ (vanaf 5 jaar) is een spel van Albert J. Leuthenmayr, uitgegeven in 1988 bij Studio Dumont.

# Text boxes

Afbeelding 1

Linogramster

Afbeelding 4: Duimstok

Afbeelding 2: Roerhouten

Afbeelding 3: Splitpennen

Afbeelding 6: Tongspatel

Afbeelding 5: Handboortjes

Afbeelding 7:

Constructie pengat

Afbeelding 9:

Vier figuren

Afbeelding 8:

Drie figuren